# Работы аварийного характера в жилых зданиях

К аварийным ситуациям относятся:

  - повреждения  трубопроводов систем инженерного оборудования зданий во вспомогательных и жилых помещениях, приводящие к нарушению функционирования систем и повреждению помещений;

  - выходы из строя запорной, водоразборной и регулировочной арматуры систем инженерного оборудования зданий во вспомогательных и жилых помещениях, приводящие к нарушению функционирования систем;

  - засоры канализации в жилых и вспомогательных помещениях, приводящие к затоплению помещений;

  - поступление воды в жилые и вспомогательные помещения;

  - выход из строя оборудования ВРУ, повреждения электрокабелей, отключение электроэнергии в здании, подъезде, квартире.

Договоры с подрядчиками по аварийно-техническому обслуживанию предусматривают:

  - выезд специалистов на место немедленно после получения сообщения от диспетчеров или граждан (в последнем случае с обязательным уведомлением диспетчера о приеме заявки);

  - принятие мер по немедленной локализации аварии;

  - проведение необходимых ремонтных работ, исключающих повторение аварии.

Содержание и текущий ремонт многоквартирного дома

Осмотры (обследования) технического состояния жилых зданий

Целью осмотров является выявление неисправностей конструктивных элементов, инженерных систем и оборудования зданий и организация их устранения, а также накопление информации для определения объемов и планирования текущего и капитального ремонтов.

Проведение осмотров (обследований):

| № пп | Элементы и помещения здания (объекта) | Количество осмотров в год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Крыши | 2 | В период подготовки к сезонной эксплуатации |
| 2. | Фасады | 1 | В период подготовки к весенне-летней эксплуатации |
| 3. | Инженерное оборудование и коммуникации здания | 2 | В период подготовки к сезонной эксплуатации |
| 4. | То же, обслуживаемое специализированными организациями по договору с собственником, владельцем (управляющим) здания | 4 | В сроки, установленные нормативными документами |
| 5. | Вспомогательные помещения здания (лестничные клетки, чердаки, подвалы, технические подполья, коллекторы) с проверкой состояния оборудования и коммуникаций, расположенных в них | 2 | В период подготовки к сезонной эксплуатации |
| 6. | Внешнее благоустройство зданий (домовые знаки, указатели, флагодержатели и др.), отмостки, входы в подъезды, тамбуры | 12 | В течение года |

Помещения здания, его конструктивные элементы, инженерные системы подлежат также осмотру после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера, а также в связи с жалобами и обращениями граждан.

Результаты осмотра (обследования) фиксируются в журнале по прилагаемой схеме, где данные систематизируются по элементам жилого здания для определения вида ремонтных работ.

Подготовка к сезонной эксплуатации жилых домов

1. Подготовка к эксплуатации в весенне-летний период:

1.1. Виды работ:

  - очистка кровель от посторонних предметов и мусора. Укрепление водосточных труб, колен и воронок.

  - снятие пружин и доводчиков на входных дверях;

  - приведение в порядок чердачных и подвальных помещений;

  - проверка состояния облицовки и штукатурки фасадов, мелкий ремонт;

  - ремонт отмосток при просадках, отслоений от стен;

  - ремонт полов на лестничных клетках.

- Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период.

2.1. Работы выполняются по утвержденному графику в период с 1 мая по 15 сентября.

2.2. Виды работ:

  - ревизия и ремонт водопроводных вводов в жилых домах;

  - ревизия и ремонт запорной арматуры систем холодного водоснабжения в подвалах; восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, регулирующей арматуре;

  - очистка от коррозии и окраска газопроводов (по балансовой принадлежности), ограждение приямков в подвалах, герметизация вводов инженерных коммуникаций;

  - ремонт, утепление и прочистка вентиляционных каналов;

  - замена разбитых стеклоблоков, стекол окон, ремонт входных дверей и дверей вспомогательных помещений;

  - ремонт и установка пружин и доводчиков на входных дверях;

  - устранение причин подтопления подвальных помещений.

3. Документальное оформление выполненных работ по подготовке к сезонной эксплуатации.

Периодичность уборки и очистки придомовой территории

| Холодный период |
| --- |
| Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 1 раз в сутки в дни снегопада |
| Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | Через 2 часа во время снегопада |
| Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 1 раз в сутки во время гололеда |
| Очистка территорий от наледи и льда | 1 раз в трое суток во время гололеда |
| Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в двое суток в дни без снегопада |
| Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
| Промывка урн | 1 раз в месяц |
| Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки |
| Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 2 раза в сутки |
| Теплый период |
| Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см | 1 раз в двое суток |
| Частичная уборка территорий в дни с осадками более 2 см | 1 раз в двое суток (50% территории) |
| Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
| Промывка урн | 2 раза в месяц |
| Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки |
| Подметание территории в дни с сильными осадками | 1 раз в двое суток |
| Обрезка деревьев и кустарника | 2 раза в год |
| Стрижка газонов | 1 раз в месяц |
| Полив газонов, деревьев и кустарника | 2 раза в неделю |
| Полив территории в дни без осадков (тротуары, проезжая часть) | Ежедневно |

Удаление и периодичность вывоза мусора, вывоз ТБО

| Вид работ | Периодичность |
| --- | --- |
| Дезинфекция мусоросборников | 1 раз в квартал |
| Вывоз ТБО | Пн, Ср, Пт |